## Slide 1: Interface Module: TTL & GPIB

## Slide 2: Introduction
Interface : SG9000 Tester與Handler/Prober溝通SOT, EOT, 或者X, Y座標(Prober)的介面。
將Interface相關的函式皆歸類到Interface Module
配合測試流程，Interface Module拆分成 LotBegin, DutBegin, DutEnd, LotEnd四大項，並將各動作配合流程且依設備種類分散在這四個函式中
Interface目前主要用兩種訊號: TTL & GPIB

## Slide 3: TTL
TTL – wiki 定義 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%99%B6%E9%AB%94%EF%BC%8D%E9%9B%BB%E6%99%B6%E9%AB%94%E9%82%8F%E8%BC%AF
在Tester-Handler利用TTL訊號通訊中，是傳送一個方波 (Pulse)。一個Pulse的時間視為1 (True)，其餘時間視為 0 (False)
因此SOT訊號由Handler傳送一 pulse給Tester，EOT訊號由Tester傳送一Pulse給Handler
SG9000可支援TTL方式的卡片(插在SG9000 PC裡的)目前有DAQ7230, DAQ7432, DAQ6509可在SG9000II.ini檔中設定使用哪種卡片。(PS: DAQ6509幾乎已淘汰)

## Slide 4: TTL
InterfaceMain.h:
bool Sot1,Sot2;
#define CardNumber1 0
#define CardNumber2 1
#define CardNumber3 2
#define DIPort 0
#define DOPort 0
U32 DOValue= 0x0000;// DO value
I16 cardID1 = -1;
I16 cardID2 = -1;
//I16 cardID3 = -1; // 有用到第三張7230時可以使用
I16 err1=0;
I16 err2=0;
I16 err3=0;
LRESULT CALLBACK cbfn(); // callback function declaration
LRESULT CALLBACK cbfn()
{
Sot1=true;
return Sot1;
}
LRESULT CALLBACK cbfn1(); // callback function declaration
LRESULT CALLBACK cbfn1()
{
Sot2=true;
return Sot2;
}
Notes: 此段程式碼為在module中註冊使用的DAQ7230/DAQ7432卡片
透過 bool變數Sot1, Sot2可以獲得卡片中接收到的SOT訊號, Handler傳送SOT訊號並被卡片接收後， Sot1/Sot2會變為True, 取得資料後記得把Sot1/Sot2設為false
Sot1為Site 0, Sot2為Site 1

## Slide 5: TTL
InterfaceMain.cpp:
Init_7432() {
err1 = DIO_INT1_EventMessage(cardID1, INT1_EXT_SIGNAL, NULL, NULL, (void*(*)())cbfn);
if (err1 != NoError) {
ShowMessage("INT1_Enable_Error");
}
}
Notes: 此段為Initialize DAQ7432的程式碼, 必須讓SG9000與卡片取得連結後才能正確接收訊號

## Slide 6: TTL - SiteFlag
switch (MyModuleVar->Config.Site_Flag) {
case 1:
if (Sot1 == true) {
siteflag = 0x01;
}
else {
siteflag = 0x00;
}
break;
case 2:
if (Sot2 == true) {
siteflag = 0x02;
}
else {
siteflag = 0x00;
}
break;
Notes: 另用Sot1/Sot2來判斷是否收到SOT訊號
在SGOS中, multisite是利用一unsigned int siteflag來記錄各site是否有SOT
將每一個site視作一個bit。如4 sites都沒訊號便是 “0000”, 4個site中只有site0, site1則是 “0011” (最右邊的bit表示為site0)

## Slide 7: TTL - EOT
switch (k) {
case 0:
b = MyModuleVar->BinCount.Site_HBin[k];
if (b == 1)
BinSite = 0x0001; // **0000.0001 pin_0
else if (b == 2)
BinSite = 0x0002; // **0000.0010 pin_1
else if (b == 3)
BinSite = 0x0004; // **0000.0100 pin_2
else if (b == 4)
BinSite = 0x0008; // **0000.1000 pin_3
else if (b == 5)
BinSite = 0x0010; // **0001.0000 pin_4
else if (b == 6)
BinSite = 0x0020; // **0010.0000 pin_5
else if (b == 7)
BinSite = 0x0040; // **0100.0000 pin_6
else
BinSite = 0x0000;
EOTBIT = 0X00 | BinSite;
DOValue = EOTBIT;
err1 = DO_WritePort(cardID1, DOPort, DOValue);
Sleep(2);
EOTBIT = 0X0100 | BinSite;
DOValue = EOTBIT;
err1 = DO_WritePort(cardID1, DOPort, DOValue);
Sleep(5);
EOTBIT = 0X00 | BinSite;
DOValue = EOTBIT;
Sleep(5);
err1 = DO_WritePort(cardID1, DOPort, DOValue);
Notes: EOT必須利用DAQ卡片製造出一Pulse方波
此段程式碼在EOT_7432()中
利用DO_WritePort函式 (DAQ7432提供的API) 讓DAQ卡片輸出設定好的訊號
DAQ7230, DAQ7432等卡片的Interface上Pin腳定義排列請洽詢SystemTeam的設計

## Slide 8: GPIB
GPIB – wiki 定義 https://zh.wikipedia.org/wiki/IEEE-488
SOT/EOT訊號除了可用TTL傳輸以外，已可透過GPIB方式傳送。跟TTL的差異是GPIB可透過程式化傳送除了SOT/EOT以外的指令或資訊，可以做到更多事情。
在Interface Module中, 由於GPIB提供的header (.h)檔與DAT7432系列的header檔有變數衝突。所以將GPIB的部分又獨立寫成DLL檔由InterfaceModule呼叫，來避開Compile時的問題。所以程式中會看到InterfaceGPIB Module (DLL)
Interface Module
Interface GPIB Module
呼叫

## Slide 9: GPIB - Programming
GPIB所要傳遞給Handler/Prober的指令通常由廠商提供，如此頁所附加的Prober GPIB Manual (UF200)
而從C++呼叫GPIB 介面卡 (Ex: NI 488-2 GPIB Card)的方式，則由GPIB 介面卡的廠商提供API，接下來介紹InterfaceGPIB Module所使用的方式
Init_UF200() : //透過Initial 跟GPIB設備做註冊連結
如此UF200便代表Prober 設備
int UF200
UF200 = ibdev(0,UF200Addr,0,T1s,1,0);
ibonl(UF200Addr,1);
ibclr(UF200);

## Slide 10: GPIB - Programming
傳送GPIB指令以及從GPIB設備獲取資料則透過以下兩個API: ibwrt, ibrd
最後要結束GPIB連線時:
GPIB Address:
每一台GPIB設備都可以設定一個Address，如此即可用一塊介面卡同時串接好幾個GPIB設備，只要靠GPIB Address來辨別對哪一個機器下GPIB命令
ibwrt(UF200,cmdbuffer.c_str(),cmdbuffer.Length());
ibrd(UF200,read_char,20);
ibonl(UF200,0);

## Slide 11: GPIB - Programming
Ibdev syntax
int ibdev (int BdIndx, int pad, int sad, int tmo, int eot, int eos)
BdIndx | Index of the access board for the device
pad | The primary GPIB address of the device
sad | The secondary GPIB address of the device
tmo | The I/O timeout value
eot | EOI mode of the device
eos | EOS character and modes
Function Return | The device descriptor or a -1
Notes: ibdev function可以把要使用的GPIB設備, 透過GPIB Address連結到指定的代號，如此程式便可透過代號知道是哪個設備
UF200 = ibdev(0,UF200Addr,0,T1s,1,0);
如上是UF200代表一個Prober, 其GPIB Address在UF200Addr中, 而指令Timeout時間為T1s (一秒)
BdIndx : 0 是電腦上GPIB Card第一張
Sad: 0 設備不一定會有第二GPIB Address
eot, eos通常就分別設定 (1,0)

## Slide 12: GPIB - Programming
ibonl syntax
unsigned int ibonl (int ud, int v)
ud | Board or device descriptor
v | Indicates whether the board or device is to be placed online or offline
Function Return | The value of Ibsta
Notes: ibonl為告訴GPIB Card開始啟動設備連結
ibonl(UF200,1) 啟動UF200
ibonl(UF200,0) 關閉UF200

## Slide 13: GPIB - Programming
Ibwrt syntax
unsigned int ibwrt (int ud, const void *wrtbuf, size_t count)
ud | Board or device descriptor
wrtbuf | Address of the buffer containing the bytes to write
count | Number of bytes to be written
Function Return | The value of Ibsta
Notes: ibwrt為將指令寫到GPIB設備
ibwrt(UF200, “b\r\n”, 3);
為將”b\r\n”指令下到UF200, count為指令長度, 必須指定, 至於指令通常有設備廠商提供說明書

## Slide 14: GPIB - Programming
Ibrd syntax
unsigned int ibrd (int ud, void *rdbuf, size_t count)
ud | Board or device descriptor
count | Number of bytes to be read from the GPIB
rdbuf | Address of buffer into which data is read
Function Return | The value of Ibsta
More details of GPIB API: NI-488.2 GPIBHelp->
Notes: ibrd則與ibwrt相對為將資料從設備讀回來
ibrd(UF200, strBuffer, 100);
將資料從UF200讀回來並存在 strBuffer中, count是指定strBuffer預計的大小, 必須預估會回傳的資料大小而給
若給太小有可能讀到的資料不完全

## Slide 15: Interface Module
Interface Module/InterfaceGPIB Module
按照流程動作拆分成
InterfaceInitial
InterfaceStart
RecieveSOT
SendBinEOT
ResetSOT
InterfaceEnd
六個函式
而其中配合各種使用的卡片寫對應的函式分散在這六個函式中來達到一個module可透過設定對應使用各種Interface Card的目標