## Slide 1: SG9000 Standard OS
Editor: Arkhan, Nick
Date: 2015/05/14

## Slide 2: Agenda
Directories of OS
Testing File Setup
Introduction of GUI
Procedure of Testing
OS Plug-in

## Slide 3
Directories of OS
Required directories for OS
INCLUDE
UTILITY
Directories for Production
DATALOG
DUTS
LSR
TMP
SYSTEM

## Slide 4
Testing File Setup
File Type of SG9000 OS
OS Control File (.ini)
BarCode File (.xml)
Setup File (.txt)
File Type of Test Program
Test Item File (.tab)
Limit File (.lim)
Test Program File (.cpp)
TransForm File (.trf)
Project File (.spjt)

## Slide 5
File Type of SG9000 OS
SG9000.ini
BarCode
Setup File

## Slide 6
SG9000 Control File

## Slide 7
BarCode FILE

## Slide 8
SETUP FILE

## Slide 9
File Type of Test Program
Test Item File
Limit File
Test Program File
TransForm File
Project File

## Slide 10
Testing File Setup

## Slide 11: Introduction of GUI
上圖為SG9000 OS執行後畫面
AutoLoad程式後，相關資訊會顯示在這裡
此區為FT所使用，所以於CP時不需要設定這裡
可切換SG9000 OS頁面，SG9000 OS執行後，畫面將自動切到Automation System
點START按鈕，就可以AutoLoad測試程式
點SetDatalog按鈕，就可以自動帶出data的檔案名稱(需要先AutoLoad程式才可以點)
點Exit按鈕，就可以離開SG9000 OS

## Slide 12
上圖為Setup執行頁面(下頁接說明)

## Slide 13
Handler Type
  FT: FT使用，CP不需選擇
  CP: 使用和Prober連線的方式做測試
  Manual_Tester: 手動測試(不需和Prober連線)
Mode
  Production: 在此mode下，可切換到Production頁面操作，但Engineering頁面將被鎖住
  Engineering:在此mode下，可切換到Engineering頁面操作，但Production頁面將被鎖住
Test Modes
  Mass Production: 選擇測試時的limit，用MP的limit做測試
  G/S: 選擇測試時的limit，用GS的limit做測試，有需要做GS也要選擇G/S mode
  Q/C:選擇測試時的limit，用QC的limit做測試
Sites
  Site: 可以自行勾選要開的sites
Datalog Setting
  Datalog Setting: 可以自行選擇要輸出的檔案格式
Test Config
  Stop on Fail: 勾選後，測試中測到fail就停止測試目前的die
  Test Item Time: 顯示每一個測試項的測試時間
  Auto TransForm: 做G/S時需勾選
  SQC Check: FT時卡SQC需勾選，CP不用選擇
  Check Stack: FT時檢查是否有跌料，CP不用選擇
  Backup Func: 檔案備份，CP不用選擇

## Slide 14
Start: 建立data檔名
Manual:做每一個die的測試
End:存出data
Exit:離開SG9000 OS
Test each DUT: 按下manual後做連續測試
Delay: 每一次測試的間隔時間，需搭配Test each DUT使用
測試完的結果會顯示在這個視窗，並且可切換site觀察結果
上圖為Engineering執行頁面

## Slide 15
上圖為Production執行頁面
Start: 建立data檔名
Change Lot: 換新批
End Lot:存出data
Exit:離開SG9000 OS
顯示每一個site的分bin狀況
顯示每一個site,每一個bin的yield
顯示總yield

## Slide 16: Procedure of Testing

## Slide 17
Structure of Testing

## Slide 18
Structure of Testing
Test Funciton:

## Slide 19: AutoLoad Mode For Production
Step1:
點START按鈕AutoLoad測試程式

## Slide 20
Step2:
點START按鈕後會出現一連串的確認測試訊息視窗，若訊息都沒問題請直接點確定跳往下一步，一直到Load測試程式完成

## Slide 21
等待底下空白處出現”Load Program Successful”完成Load測試程式，再進行下一步

## Slide 22
Step3:
點SetDatalog設定data檔案名稱，
若檔案名稱和Prober相同，確認後會自動跳到Production頁面，即可進入正常生產流程，若名稱有問題會出現如下圖訊息，請再確認名稱是否有Key in錯誤或是GPIB無正常連線導致抓不到Prober送出的檔案名稱

## Slide 23: Manual Mode For Checking or Engineering
Step1:
點Project按鈕再選擇Load Project，到指定路徑Load附檔名為.spjt的測試檔案
(測試程式位置: C:\SG9000II\DUTS\客戶名稱\型號\測試名稱.spjt；若路徑底下無測試程式請先執行AutoLoad，不需做SetDatalog，再做上面藍字動作)

## Slide 24
Step2:
Load完測試檔案後，SG9000 OS會自動切換到Production頁面，請再手動切到Setup頁面

## Slide 25
Step3:
切到Setup頁面後，需要輸入帳號密碼
Account : Sig3920
Passord : 111111

## Slide 26
Step4:
因為要做Manual Test，所以可以參考此圖設定
Handler Type: Manual_Tester
Mode: Engineering
Test Modes: Mass Production
Site:看要開哪幾個site就勾哪幾個
Datalog Setting: CSV
Test ConFig:有需要用到什麼功能再勾

## Slide 27
Step5:
Setup設定完成後，請再切換到Engineering頁面，就可以開始進行Manual Test

## Slide 28
Step6:
按下Start按鈕後，會跳出輸入檔名視窗，輸入完畢後會跳出再次確認檔案名稱的視窗，按下確定後就完成測試data建立

## Slide 29
Step7:
如圖，檔名確認後，Start按鈕反白，Manual功能開啟，按下Manual按鈕就可以開始做一個die的測試

## Slide 30
Step8:
要關閉Manual Test，點選End按鈕，SG9000 OS就會把Datalog存出來。
(Datalog路徑:C:\SG9000II\DATALOG\客戶名稱\型號\ Test Mode\檔案名稱.xls)

## Slide 31
OS Plug-in
Customize tool
Running on End Lot